校本练习14   第十七章   欧姆定律

实验一：探究电流、电压、电阻的关系

例题1：（2015•眉山）在研究“导体电流与电阻关系”的实验中，同学们利用了阻值分别为5Ω、10Ω、15Ω的定值电阻和变阻器进行了探究，变阻器规格是“10Ω 1A”，电源电压4.5V并保持不变。

（1）用笔画线代替导线，将图甲中电路连接完整（请用签字笔在答题卡上连线）。

（2）闭合开关前，电流表指针如图乙所示，对电流表的操作应该是___________。

（3）正确连线后，闭合开关时发现，无论怎样移动滑片电流表指针几乎不动，电压表指针向右偏转且超过满刻度，原因可能是_________________________________。

（4）先接入15Ω的电阻，调节滑片时电压表示数为3V，观察到电流表示数如图丙所示，则电流表示数为___________A；用10Ω电阻代替15Ω电阻接入电路，应将滑片向___________端（选填“左”或“右”）移动，才能使电压表示数保持3V，并记录下电流表示数为0.3A；用5Ω电阻代替10Ω电阻接入电路，正确操作，电流表示数为0.6A。

（5）分析三次的实验数据，可得出电流与电阻的关系是______________________。

（6）王强同学继续探究：他用了30Ω的定值电阻代替原来的电阻实验，发现无论怎样移动滑片都不能满足电压表示数为3V，原因是______________________；要使电压表示数保持3V，要求变阻器的最大阻值最少为___________Ω。

实验二：伏安法测电阻

例题6：（2015•恩施州）在测量电阻Rx的实验中，连接了如图所示的电路， 测量步骤如下：

（1）只闭合开关S1，适当调节滑动变阻器R0，读出电压表示数，测量出      两端的电压，记录为U1 。

（2）断开开关S1，闭合开关S2，调节           的阻值，使电压表示数达到U1。

（3）读出电阻箱的阻值，记录为R2，则Rx=            。

校本练习15    第十八章    电功率

实验一：测小灯泡的电功率

例题1：（2015•枣庄）如图是用电压表和电流表测量小灯泡电功率的电路，小灯泡的额定电压为2.5V。

（1）请根据电路图甲将图乙中的实物电路连接完整（导线不允许交叉）。

（2）正确连接电路后，闭合开关，发现小灯泡不亮，电压表、电流表都有示数，造成这种现象的原因可能是　　　                                                 　　　。

（3）整好电路后，闭合开关，移动滑动变阻器，正确进行实验操作，测量数据如下表所示

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发光情况 | 最明亮 | 明亮 | 亮 | 较亮 | 较暗 | 微光 | 熄灭 | 熄灭 |
| 电压U/V | 3.0 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 |
| 电流I/A | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.05 |

通过分析实验数据和计算可知：

①小灯泡的额定功率为　　　　　　W；通过小灯泡的电流与其两端电压不成正比，造成这种现象的原因是　　　　                                                  　　。

②在第7、8两次实验中，灯泡熄灭的原因是　                　　           　　　。

实验二：探究电流产生的热量与哪些因素有关

例题2：（2015•广东）用如图所示的装置做“探究电流相同时，通过导体产生的热量与电阻大小的关系”的实验。（甲、乙是完全相同的密闭容器。闭合开关前，A、B两U形管内液面相平）

①由于电流产生的热量不易直接测量，因此在实验中是通过观察U形管中液面的             来显示甲、乙容器内空气温度的变化，这里采用了              的探究方法。

②通过对比观察，       （选填“甲”、“乙”）容器中导体的电阻产生的热量较多。由此可知，在电流强度和通电时间相同时，电阻越         ，导体产生的热量越多。

校本练习16    第十九、二十章   电与磁

实验一：探究影响电磁铁磁性强弱的因素

命题点：

- 转换法的应用（通过比较电磁铁吸引小铁钉的多少来反映磁性的强弱）

- 选择匝数不同的电磁铁串联进行实验的目的（控制电流不变，比较磁性与线圈匝数的关系）

- 选择一个电磁铁进行实验，且实验中选用变阻器的目的（控制匝数不变，比较磁性与电流强弱的关系）

- 变阻器的接法及滑动变阻器滑片移动时，电路中电流强弱变化的判断；

- 电磁铁的N、S极的判断（安培定则）

例题1：（2015•孝感）张扬同学在探究电磁铁磁性强弱的实验中，使用两个相同的A、B大铁钉绕制成电磁铁进行实验，如右图所示，下列说法错误的是（     ）

A．滑片P向右滑动，电磁铁的磁性减弱

B．电磁铁能吸引的大头针越多，表明它的磁性越强

C．电磁铁A、B的上端均为S极

D．该实验可以探究电磁铁磁性的强弱与匝数多少的关系

实验二：探究电磁感应现象

命题点：

- 如何感知感应电流的产生及其方向（通过灵敏电流计的指针偏转感知感应电流的有无；若灵敏电流计的指针右偏，则电流从灵敏电流计的正接线柱流入，若左偏，则反之）；

- 感应电流产生的条件（闭合回路、导体须做切割磁感线运动）；

- 若产生的感应电流较小，应采用措施使现象明显（改选磁性强的磁体、切割磁感线时保持垂直且尽量快速、改用导线制成矩形的多匝线圈代替单根导线）；

- 实验中改变磁场方向的目的（研究感应电流的方向和磁场方向的关系）；

- 实验中用到的研究方法（控制变量法和转换法）

例题2：（2015•济南）如图所示是“探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件”的实验装置。闭合开关后，导体棒、灵敏电流计、开关、导线组成闭合电路。

（1）要使灵敏电流计的指针发生偏转，可行的操作是               。

（2）要使灵敏电流计的指针偏转方向发生改变，可以采取两种方法。

方法一：                                             ；

方法二：                                             。